## Slide 1
大木
DAMUZUO
《大木作》
宋《营造法式》斗栱榫卯数字营造系统
可拆 · 可拼 · 可改 · 可造，让用户亲手参与非遗营造
全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 · 民族文化，创新表达
南昌航空大学科技学院
参赛团队：刘奉淳、陈邦楠、张进超、周涛 指导教师：段欣妤、陈超 2026 年 10 月
Notes: 开场：一句话说清作品——把宋《营造法式》的斗栱做成可拆可拼可改可造的数字系统。停留 10 秒展示标题与副题。

## Slide 2
为什么做《大木作》
WHY DAMUZUO
2
斗栱是中国木构建筑的核心，但公众对它的认知正在断层。
术语艰深
材分制、铺作、卷杀……专业门槛把大众挡在门外
实物难近
斗栱高悬檐下，博物馆里也只能仰观，更无法上手
原理不可见
「斗栱抗震」写在展板上只是一句话，看不见、摸不着
《大木作》的回答：把形制规则写成算法，让每个人都能亲手拼出一朵斗栱。
与其把非遗封存起来，不如让人亲手参与。
Notes: 三个痛点一页带过，重点落在最后一句定位。停顿让评委读完整句话。

## Slide 3
作品全景 · 六大展区
SIX MODULES
3
按「认 → 拼 → 改 → 造」的顺序组织
认
营造学堂
点击构件看考据
每个数字都有出处
▸
拼
拼装挑战
按铺作次序拼装
错序会晃动
▸
改
参数工坊
材分八等实时重构
换算真实尺寸
▸
造
营造之旅
17 秒大殿落成
日暮全景
榫卯谱 · 六种经典榫卯开合演示
斗栱抗震 · 振动台物理对比实验
Notes: 这一页给评委建立全貌。四个主展区是递进关系，两个辅助展区（榫卯、抗震）补充深度。

## Slide 4
营造学堂 · 让每个数字都有出处
ACADEMY
4
▲ 四铺作柱头铺作（材分制算法实时生成）
考据化交互
点击任意构件，查看它的形制尺寸与文献出处。
界面上出现的每个数字，都能查到出自哪一卷。
材广 × 厚
15 × 10 分
足材（材 + 栔）
21 分
每跳出跳
30 分
栌斗
32 × 32 × 20 分
Source: 《营造法式》卷四·大木作制度（造枓之制 / 造栱之制），对照 ctext.org 与钦定四库全书本核验
Notes: 现场必演：点一处构件展示考据卡。回答追问时强调——考据过程纠正过两处初期误引（散斗/齐心斗高度），纠错痕迹留在创作过程记录里。

## Slide 5
拼装挑战 · 把非遗变成可玩的工序
ASSEMBLY
5
▲ 六铺作重栱造 · 爆炸视图（拆解滑杆 100%）
拼装就是学习
整朵铺作按《营造法式》的铺作次序拆散。
从构件盘里选出下一件：选对，构件飞回原位，伴随木质「咔哒」声；
选错，构件晃动并计入错误。落成后评定甲 / 乙 / 丙；
登录后成绩自动存档，可挑战更复杂铺作。
新手教学：单卡引导 + 下一件构件的角色解释，零基础可通关。
Notes: 现场演示拼三件即可——开新手教学保证不卡壳。强调：这是按真实工序设计的玩法，不是点击播放。

## Slide 6
参数工坊 · 800 年前的参数化引擎
WORKSHOP
6
▲ 一等材六铺作重栱（通高换算约 410 cm）
「凡构屋之制，皆以材为祖」
材有八等，度屋之大小，因而用之。拖动材等滑杆，同一朵铺作按材等比例缩放，并实时换算真实尺寸（宋尺一尺约 31.2 厘米）。
等 | 材广×厚（寸） | 用途
一 | 9.0 × 6.0 | 殿身 9–11 间
三 | 7.5 × 5.0 | 殿身 3–5 间
五 | 6.6 × 4.4 | 厅堂 3 间
八 | 4.5 × 3.0 | 亭榭 · 藻井
Source: 《营造法式》卷四·材分八等；换算按宋尺 1 尺 ≈ 31.2 cm（教学示意）
Notes: 这一页是「模拟→数字」的桥梁：证明古人的材分制就是参数化设计。现场拖滑杆从三等切到一等，视觉冲击明显。

## Slide 7
榫卯谱 · 不用一钉一铆
JOINERY
7
▲ 抱肩榫：两枋弧口相抱，圆柱落入（开合演示中）
六种经典榫卯
燕尾榫
头大颈小，越拉越紧
格肩榫
45° 斜肩藏住交口
抱肩榫
弧口相抱圆材
粽角榫
三材各让一半，交于一点
走马销
推到底自动锁死的活榫
楔钉榫
弧材互搭 + 楔销锁定
Notes: 榫卯谱时间不够可略讲，一句话带过：六种榫卯的参数化模型，可开合观察咬合。楔钉榫是两步工序（先合体再上销）。

## Slide 8
斗栱抗震 · 亲手验证结构原理
SEISMIC DEMO
8
▲ 振动台 + 位移示波器（实测中震 7 级 / 2Hz）
同一场地震，两种连接：
0.30×
斗栱连接 · 屋面响应衰减至地面 30%（减震 70%）
1.33×
刚性连接 · 屋面响应被放大（接近共振）
物理模型：单自由度受迫振动逐帧积分；斗栱取低自振频率 + 高阻尼（榫卯摩擦耗能），刚性取高频率 + 低阻尼。教学示意模拟，非工程仿真。
数据来源：作品内置模型实测（震级 7 级、频率 2Hz、采样 5 秒）；呼应案例：应县木塔、晋祠圣母殿
Notes: 全场最强记忆点。建议流程：先切「刚性连接」开大震让屋面狂甩，再切「斗栱连接」——示波器亮线明显收敛，减震 70% 大字读数。停两秒让评委看清。

## Slide 9
营造之旅 · 17 秒，一座大殿的诞生
THE JOURNEY
9
▲ 檐下成排铺作层层出跳
程序化大殿
筑台基 → 立柱架阑额 → 施铺作 → 举折成顶 → 日暮
殿上 18 朵铺作、屋架、瓦垄全部算法生成
屋顶按「举高 = 跨 1/3、自上而下渐缓」的举折法则生成
点击画面即可暂停游走、自由环视
日暮灯光随轴线推移：主光转橙红西沉，天幕与雾色渐变，最后收在「不用一钉一铆」。
Notes: 终章留 17 秒不干预，让镜头走完。收尾字幕「不用一钉一铆」出现时停顿，再切回总结。

## Slide 10
技术方案 · 从形制数据到可交互场景
TECHNICAL
10
形制数据层
材分八等 / 构件尺寸 / 铺作次序：每项标注文献卷次
构件生成层
斗（U 形截面）/ 栱（卷杀轮廓）/ 榫卯（分件装配）：零外部模型
装配与场景层
铺作参数化生成 / 大殿程序化 / 抗震单自由度物理模型
交互与资产层
Vue 3 + Three.js + GSAP + Web Audio；木纹瓦垄音效全程序化
性能分包
分包 | 体积 | 时机
主包 + 登录门 | 73.40 KB | 立即
three.js | 487.03 KB | 登录后
Viewer3D | 39.64 KB | 登录后
gzip 后主包仅 27.46 KB；首屏零图片请求（纹理全部运行时生成）；移动端自动降档。
数据来源：vite build 产物实测（2026-10）
Notes: 技术页控制在一分钟内。重点两句：①构件几何全部代码生成、零外部素材；②主包 42KB，登录后按需加载三维库。

## Slide 11
创作方法 · 团队协作
METHODOLOGY
11
团队职责
选题立意与方向决策
典籍考据与形制审校
构件复核与现场答辩
价值判断与表达取舍
技术工具
代码工程与算法实现
文献检索与数据校核
文档起草与资料整理
测试验证与缺陷定位
过程全程留痕：《AI协作过程记录》逐日保存技术决策、考据来源与问题修复，如实记录工具参与范围，可现场调阅。
「以材为祖。」
这套模数思想撑起了宋代殿宇的形制，也是《大木作》算法的起点。
Notes: 收尾：人机分工如实说明，强调过程留痕可核验。最后一句金句放慢语速，作为全场结束。